## Slide 1: Способ обнаружения закрывания глаз и зевоты водителя для анализа сонливости с помощью инфракрасной камеры
Самарский Университет Студент Делибалтов И.Г.

## Slide 2
Введение
При поездках на большие расстояния водитель может испытывать усталость или сонливость, эти факторы являются причинами большинства автомобильных аварий;
Предложен метод, в котором используется электроэнцефалограмма для измерения сигналов от головного мозга для оценки сонливости водителя;
Общей целью данного исследования является оценка возможностей алгоритма распознавания сонливости;

## Slide 3
Метод распознавания сонливости;
  Ввод изображения в инфракрасном диапазоне;
  Распознавание лиц;
  Разделение изображения на верхнюю и нижнюю половины;
  Распознавание глаз и рта водителя;
  Обнаружение закрывания глаз и зевоты;
Эксперименты и результаты анализов;
Заключение;
Ход исследования

## Slide 4
Метод распознавания сонливости
Основная идея заключается в распознавании лица водителя и настройке его на область интереса;
Затем эта область интереса используется для поиска таких объектов, как глаза и рот;
Этот процесс начинается с получения входных данных с инфракрасной 2D-камеры и обработки с помощью MATLAB R2015a;
Распознавание лица и глаз водителя
Фиксация зевоты и закрывания глаз инфракрасной камерой

## Slide 5
  Ввод изображения в инфракрасном диапазоне
Записывается видео с места водителя;
Камера устанавливается посередине консоли управления автомобилем;
Поворачивается примерно на 15 градусов к лицу водителя. Частота кадров составляет 25 кадров в секунду, а масштаб ввода - 200×200 пикселей;
Изображение лица в кадре после настройки камеры

## Slide 6
  Распознавание лиц
Функция, подобная функции Хаара, является одним из методов, позволяющих распознавать лицо;
Этот шаг используется для определения области интереса для определения лица водителя;
Особенностью, подобной методу Харра, является метод классификации доминант лица путем сравнения его с порогом и полярностью;
Уравнение определяет сумму площадей прямоугольников,описывающих лицо.

## Slide 7
  Разделение изображения на верхнюю и нижнюю половины
Автору пришлось разделить изображение лица на две половины;
Этот метод позволяет ограничить область видимости для обнаружения глаз и рта водителя;
На рисунках A и Б показаны верхняя и нижняя половины;
А)
Б)
Верхняя половина лица после деления
Нижняя половина лица после деления

## Slide 8
  Распознавание глаз и рта водителя
Этот шаг используется для определения глаз и рта водителя с помощью функции Haarlike;
В соответствии с настройками камеры изображение водителя будет немного наклонено;
На рисунках D и C показано, что изображения повернуты;
D)
C)
Повернутая верхняя половина лица
Повернутая нижняя половина лица

## Slide 9
  Обнаружение закрывания глаз и зевоты
Чтобы классифицировать данные, автор использует метод опорных векторов;
Перед преобразованием данных в SVM обычные изображения должны быть преобразованы в векторные данные путем извлечения гистограммы ориентации;
На следующем шаге есть 2 группы данных, например, с открытыми и закрытыми глазами;
На рисунках F и E показан график открытия и закрытия глаз;
F)
E)
Открытие глаз
Закрытие глаз

## Slide 10
Эксперименты и результаты анализов
Автор установит инфракрасную камеру в верхней части консоли автомобиля примерно под углом 15 градусов к водителю;
Датчик будет произвольно реагировать на симптомы сонливости водителя, например, частое моргание, закрытие глаз и зевота;
Эти эксперименты проводились в условиях низкой освещенности с участием 4 добровольцев;
Когда программа обнаружит глаза или рот водителя, она напечатает зеленый прямоугольник вокруг глаз и области рта;
Объект | Истинно положительный результат (глаз) | Истинно отрицательный результат (Глаз) | Истинно положительный результат (Рот) | Истинно отрицательный результат (Рот)
1 | 32,4% | 96,7% | 51,0% | 64,1%
2 | 92,8% | 98,6% | 97,4% | 96,2%
3 | 75,4% | 96,5% | 77,2% | 70,5%
4 | 99,5% | 98,9% | 97,7% | 98,0%
Утверждено | 98,0% | 96,0% | 92,5% | 92,5%
Таблица точности определения закрытия глаз и зевоты

## Slide 11
Заключение
Из таблицы точности экспериментов было установлено, что ошибка обнаружения зевоты составляет 7,5;
Программа не может обнаружить зевоту водителя , т. к. рот водителя открыт слишком широко;
Ошибка заключается в том, что камера установлена со стороны водителя, поэтому она не может полностью запечатлеть лицо;
Точность распознавания закрытия глаз и зевания составила 98,0%, 96,0%,92,5% и 92,5% соответственно;
Для будущей работы этот метод должен быть эффективным, хотя угол обзора камеры может варьироваться в широком диапазоне;

## Slide 12
Спасибо за внимание!